宁夏回族自治区平罗县崇岗镇

山洪灾害防御预案

编制单位：崇 岗 镇 人 民 政 府

二〇二一年五月

目  录

一、 总则	- 1 -

1.1 编制目的	- 1 -

1.2 编制依据	- 1 -

1.2.1 法律、法规	- 1 -

1.2.2 规划、报告	- 1 -

1.3 编制原则	- 2 -

1.4 适用范围	- 2 -

1.5 预案执行与修订	- 2 -

二、 基本情况	- 2 -

2.1 自然概况	- 2 -

2.1.1 地理位置	- 2 -

2.1.2 水系分布	- 3 -

2.1.3 气象水文	- 3 -

2.1.4 地形地质	- 3 -

2.2 社会经济	- 3 -

2.2.1 行政区划	- 3 -

2.2.2 社会经济情况	- 3 -

2.3 灾害损失及山洪灾害成因	- 3 -

2.3.1 灾害损失	- 4 -

2.3.2 山洪灾害成因	- 6 -

2.4 山洪灾害防御现状及存在问题	- 8 -

2.4.1 非工程措施现状及存在问题	- 8 -

2.4.2 工程防御措施	- 9 -

三、 危险区、安全区的划分	- 9 -

3.1 划分原则	- 9 -

3.2 危险区、安全区的基本情况	- 10 -

四、 组织指挥体系	- 11 -

4.1 组织机构	- 11 -

4.2 分工与职责	- 11 -

4.2.1 指挥部分工	- 11 -

4.2.2 各工作组职责分工	- 13 -

4.2.3 应急抢险队职责	- 14 -

五、 监测预警	- 15 -

5.1 雨、水情监测网	- 15 -

5.1.1 监测系统的设立	- 15 -

5.1.2 监测内容	- 15 -

5.2 山洪灾害临界值	- 15 -

5.3 预警方式	- 18 -

5.4 预警等级	- 18 -

5.4.1 预防、预警行动	- 19 -

5.4.2 预警启用时机	- 20 -

5.5 预警发布	- 20 -

5.6 应急响应	- 21 -

5.6.1 Ⅰ级响应	- 21 -

5.6.2 Ⅱ级响应	- 21 -

5.6.3 Ⅲ级响应	- 22 -

5.7 通信保障	- 22 -

六、 响应及转移安置	- 23 -

6.1 响应级别	- 23 -

6.2 响应策略	- 23 -

6.3 转移安置	- 24 -

6.4 转移路线	- 24 -

6.5 响应保障	- 25 -

6.6 制定特殊情况应急措施	- 25 -

七、 抢险救灾	- 25 -

7.1 抢险救灾准备	- 25 -

7.2 抢险、救灾	- 26 -

八、 保障措施	- 28 -

8.1 汛前检查	- 28 -

8.2 宣传教育及演练	- 28 -

8.3 纪律	- 28 -

8.4 善后工作	- 29 -

8.4.1 救灾	- 29 -

8.4.2 防汛抢险物料补充	- 30 -

8.4.3 水毁工程修复	- 30 -

8.4.4 灾后重建	- 30 -

九、 附表、附图	- 30 -

附表1 崇岗镇行政区划基本情况表	- 31 -

附表2 崇岗镇山洪灾害危险区基本情况表	- 32 -

附表3 崇岗镇山洪灾害防御各级责任人情况表	- 33 -

附表4 崇岗镇监测站基本情况表	- 35 -

表4.1 人工监测雨量站	- 35 -

表4.2 自动监测雨量站	- 35 -

表4.3 人工监测水位站	- 35 -

表4.4 自动监测水位站	- 36 -

表4.5 视频监测站	- 36 -

附表5 崇岗镇群众转移安置计划表	- 37 -

附图1 崇岗镇山洪灾害防御示意图	- 40 -

# 一、总则

## 1.1编制目的

山洪灾害是指由于降雨在山丘区引发的洪水灾害及由此诱发的泥石流、滑坡等对国民经济和人民生命财产造成损失的灾害。为有效防御山洪灾害，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，避免群死群伤事件的发生，编制崇岗镇山洪灾害防御预案。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律、法规

1.《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《地质灾害防治条例》《中华人民共和国气象法》《中华人民共和国河道管理条例》等国家颁布的有关法律、法规。

2.《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》《宁夏回族自治区〈河道管理条例〉实施办法》《宁夏水工程管理条例》《宁夏防汛抗旱条例》等宁夏回族自治区人民政府颁布的法规和条例。

### 1.2.2规划、报告

经过批准的国家、自治区、市、县山洪灾害防治规划报告和地质灾害防治规划报告等。

1.《全国山洪灾害防治规划》

2.《全国地质灾害防治规划》

3.《宁夏回族自治区山洪灾害防治规划》

4.防汛工作方案、预案、山洪灾害防治方案等

5.有关规程、规范和技术标准

## 1.3编制原则

1.坚持科学发展观，体现以人为本，以保障人民群众生命安全为首要目标；

2.贯彻安全第一，常备不懈，以防为主，防、抢、救相结合；

3.落实行政首长负责制、分级管理责任制、分部门责任制、技术人员责任制和岗位责任制；

4.因地制宜，具有实用性和可操作性。

## 1.4适用范围

山洪灾害防御预案适用于崇岗镇行政区域范围内山洪灾害的预防和应急处置。本预案是在现有工程设施条件下，针对可能发生的山洪灾害预先制定的防御方案、对策和措施，是全镇山洪灾害防御指挥部门实施指挥决策和防御调度、抢险救灾的依据。

## 1.5预案执行与修订

本预案自批准之日起执行。根据平罗县社会经济发展状况、山洪灾害防御现状及防洪工程建设规划及非工程措施建设实施情况每年汛情进行修订和备案。

# 二、基本情况

## 2.1自然概况

### 2.1.1地理位置

崇岗镇位于平罗县西部，距县城37公里处，全镇土地面积444.73平方公里，辖9个行政村，62个生产小组，5575户13021人。

### 2.1.2水系分布

境内的主要干渠有西干渠、第二农场渠等，干、支沟有汝箕沟、大水沟、小水沟、大小西伏沟、三二支沟等。

### 2.1.3气象水文

本地气候特征：四季分明，属于明显的大陆性气候。春旱多风，升温快；夏季炎热，雨量集中；秋季短暂，降温快；冬季干冷，雨雪稀少。日照充足，温差大，蒸发强烈。贺兰山区海拔在1250～2800米之间，年均降水量193毫米，年平均气温9.4℃，年平均蒸发量为1162毫米(E601型)。

### 2.1.4地形地质

地形大体分为贺兰山区、山麓洪积扇区、西大滩碟形洼地三大地貌单元。自然地理情况较复杂，东临黄河，西靠贺兰山，贺兰山区海拔在1250～2800米之间，多为石质山区，山势陡峭、植被稀疏，沟道发育。

## 2.2社会经济

### 2.2.1行政区划

崇岗镇辖9个行政村，62个生产小组，5575户13021人，土地面积444.73平方公里。

### 2.2.2社会经济情况

镇朔湖拦洪库防洪范围内的社会经济状况：镇朔湖拦洪库防洪范围危险区主要涉及崇岗镇的9个村62个生产小组，其中耕地3.3万余亩，鱼池塘1000亩。现有人口2.2万余人，其中崇岗镇9个村13021人。

## 2.3灾害损失及山洪灾害成因

### 2.3.1灾害损失

（1）1975年8月4日—5日，贺兰山降雨高达212.5毫米，大于50毫米的降雨面积为2440平方公里。沿山大小沟道普遍爆发山洪，三二支沟经受最大的泄洪流量，三二支沟包兰铁路段两侧决口，造成石大、平大公路、平汝铁路支线多处被冲毁，交通中断，包兰铁路原平罗火车站被浸泡在洪水中；冲毁堤防多处，淹没农田1.1万亩，损失粮食约15万公斤。

（2）1994年7月25日—26日，贺兰山局地突降暴雨，引发山洪，造成三二支沟太沙路西侧右堤决口80米，水位距包兰铁路路肩只有0.49米，通过向明水湖以南滩地分水，方才控制住水位。

（3）1998年5月20日，贺兰山局地突发暴雨，贺兰山东麓汝箕沟以南各大山洪沟均爆发山洪，致使银北沿山一带大面积受灾。三二支沟西堤决口多处，沟两岸一片汪洋，据统计，受灾粮食面积1500亩，原太西镇地区5家砖厂受淹，居民住房进水，冲毁房屋12间，冲淹建筑物6座，平西路被洪水包围，3处路段被洪水阻断，交通受阻，包兰铁路浸泡在水中，此次洪灾给原太西镇地区造成直接经济损失500多万元。

（4）2002年6月7日—8日，贺兰山形成了不同程度的降雨过程，引发洪水灾害，致使部分防洪设施被冲毁：三二支沟水位猛涨，部分沟段漫堤，两侧受淹。原太西镇地区6家砖厂受淹，居民住房进水，冲毁房屋6间，冲毁工厂5家，冲毁建筑物7座。平西路被洪水包围，交通受阻，包兰铁路被洪水浸泡。据统计这次洪灾给原太西镇地区造成直接经济损失650多万元。

（5）2006年7月14日—15日，县境内降大暴雨，贺兰山各山洪沟均爆发山洪，山洪冲毁镇朔湖行洪沟浆砌石防洪墙及护坡55处3100多米、土质堤坝5200多米；冲毁汝箕沟矿区浆砌石防洪墙1800多米、泄洪沟铺底2500多米；冲毁农田配套建筑物728座、砌护渠道8300多米。水毁工程经济损失1610多万元；农作物受灾37万多亩，经济损失6140多万元；其他经济损失1580多万元。

（6）2009年7月7日晚，贺兰山区普降大雨，汝箕沟最大洪峰流量达到665立方米/秒，为超过百年一遇洪峰流量。大雨一直下到8日凌晨3时30分，降雨量达到107.6毫米。由于降雨过程长、雨量大，致使我县沿山地区防洪工程和水利设施严重损毁，1号山洪沟、2号山洪沟、北大闸沟堤坝损坏6.5公里；1号山洪沟、2号山洪沟、3号山洪沟及北大闸沟浆砌石护坡损坏24处，共计长度3.3公里；2号山洪沟、北大闸沟决口6处，长度1公里；2号山洪沟过洪渡槽受损；向阳退水闸受损；第二农场渠漫堤15公里，淤积5公里，东堤决口1处，长度50米；水毁建筑物30座；银汝公路交通桥5孔垮塌3孔；大水沟截潜坝损坏2座，输水暗渠受损1.8公里；人饮供水管道损坏3公里。经济损失1025万元；农作物、经济作物受灾10.555万多亩，经济损失4116万元。 其他经济损失1272万元。死亡3人，一男一女，一个男孩，为一家人。各项经济损失合计6413万元。

（7）2011年8月21日在汝箕沟发生强降水，姚汝公路汝箕沟山内段从黄草滩以下发生三处泥石流，使沟内公路约有三百运输车被困沟内。

（8）2018年7月22日18：00时至7月23日06：00时，贺兰沿山突发暴雨天气。时段最大降雨量52mm。暴雨先后引发贺兰山大水沟、汝箕沟、小水沟均出现不程度洪水过程，据水文局报，大水沟最大洪水流量达1000m3/s（超200年一遇）， 汝箕沟最大洪水流量达950m3/s（超200年一遇）， 小水沟最大洪水流量达500m3/s（超50年一遇）。此次降水强度大，暴雨洪水持续时间长，超历史最大记录。造成崇岗镇110国道沿线部分房屋进水，强降雨区农田内涝严重，沿山防洪渠道西干渠稍闸段及第二农场渠崇岗段洪水漫堤。镇朔湖拦洪库入库洪水1000万m3，已超警戒水位，造成镇朔湖堤拜漫水。造成农作物受灾面积19596亩，经济作物受灾面积1032亩，羊死亡185只，猪死亡6头，房屋进水84户，倒塌17户，沟渠损毁22080米，道路垮塌13260米。

### 2.3.2山洪灾害成因

崇岗镇山洪成因主要受地理位置、气候条件、自然植被、防洪工程建设等因素影响；在地理条件上崇岗镇地处西北，贺兰山为石质山，山石裸露，沟谷发育，植被稀疏，属暴雨集中区域。

- 山洪沟分布情况

（1）镇朔湖拦洪库 位于贺兰山东麓沿山洪积扇以东，崇岗镇下庙村、镇朔村及前进农场一站之间，是我县防御贺兰山山洪的重要防洪设施。滞洪区主要承接贺兰山中段大西峰沟以北、汝箕沟以南区域的山洪，主要行洪沟道有大、小水沟，大、小西峰沟。进入镇朔湖拦洪库的行洪沟道有6条，分别是：南大闸沟、箱涵沟、一号山洪沟、二号山洪沟、北大闸沟、三号山洪沟。滞洪区洪水通过退水沟及南Ⅰ分洪区和北Ⅱ分洪区泄洪闸泄入三二支沟，经第三排水沟排入黄河。

（2）汝箕沟矿区 位于贺兰山北段，西部有分水岭，分水岭以东集水面积4.37平方公里，地表水汇集经汝箕沟流至第二农场渠西侧。

2. 气象、水文条件，暴雨洪水特性

（1）境内西部贺兰山段南起插旗沟，北至汝箕沟，东至贺兰山各沟口入山处，西至分水岭，南北长约25公里，东西宽约15—20公里，集水面积386平方公里。山高、谷狭、坡陡，短小沟谷发育，多呈“Ⅴ”字型，地势西高东低，地面坡降1/50—1/100。土壤覆盖薄、沙性大、结构差，植被稀疏，蓄水能力差，水土流失严重。气候特点是：地势高寒，多风雨，热量少，无霜期短。年降雨量280毫米，年平均气温8.4℃，极端最高气温为37.9℃，其降雨量随高度增加而增大，且多以阵雨形式降落，阵雨集中，多在6—9月份，约占全年降水量的70%以上。山势巍峨耸立，若遇暴雨极易引发山洪，是平罗县山洪防御重点区域之一。

镇朔湖拦洪库位于第二农场渠东侧崇岗镇下庙村、镇朔村及前进农场一站之间，利用镇朔湖天然洼地，人工筑堤滞洪。镇朔湖拦洪库原库区面积4.7平方公里，1999年对库区进行了扩建，新扩了面积0.88平方公里的Ⅰ号分洪区和面积2.25平方公里的Ⅱ号分洪区，现库区总面积达到7.83平方公里。拦洪库按照设计洪水标准20年一遇，校核洪水标准50年一遇的防洪标准设计，坝顶高程1101.75米，总库容1540万立方米，防洪库容861万立方米。其上游贺兰山控制范围为：自西干渠末的大西峰沟以北，汝箕沟以南的贺兰山段，山洪流域面积为386平方公里。 2007年镇朔湖拦洪库列入《全国病险水库除险加固专项规划》内，2008年实施完成。按照工程设计，拦洪库按照二十年一遇洪水设计，五十年一遇洪水校核的防洪标准设计，除险加固方案为：一是加高培厚现有库区堤坝，使总库容达到1647万立方米，防洪库容达到1306万立方米，满足承蓄20年一遇洪水的要求；二是扩大库区面积，增加库容338万立方米，满足超标准洪水的滞蓄。工程建设内容为加固堤坝16.853公里，新建库区面积2.68平方公里，新建堤坝3.1公里，新建溢流堰1座，主要滞蓄大西峰沟、小西峰沟、大水沟、小水沟的洪水，经导引沟道穿过第二农场渠，排入镇朔湖拦洪库。同时，担负二农场渠与西干渠的退水排泄。2018 年实施贺兰山东麓防洪体系镇朔湖拦洪库改造修复工程，防洪蓄洪能力显著增强：一是坝体分区分段采取坝前或坝后培厚加固，堤顶长度15.87公里，拆除1号分洪区与2号分洪区之间隔堤2.77公里、主库与1号和2号分洪区之间隔堤1.49公里拆除1号、2号分洪区和主库泄洪闸；二是新建东堤泄洪闸1座、北堤非常溢洪道1座、东堤排洪渠进水阐和跨三二支沟渡槽联合建筑物1座；新建三号沟、北大闸沟入库交通桥共2座，翻建1号沟、2号沟入库交通桥共2座；新建管理所1座，配套自动化监控系统1套；三号沟加高培厚工程：加固两侧堤防，单侧总长4.4公里；三二支沟加高培厚工程：加固右侧堤防，单侧长7.36公里；维修改造大水沟水文站观测工程：砌护改造左侧岸坡140米。有效提高了镇朔湖拦蓄洪水、错峰调节的能力，在现有三二支沟泄洪的前提下，通过新建排洪渠将镇朔湖与沙湖连通，当镇朔湖遭遇100年一遇洪水时，可使洪水退入沙湖，既増加了镇朔湖洪水的下泄量，又起到了向沙湖补水、实现洪水资源利用的作用。

## 2.4山洪灾害防御现状及存在问题

### 2.4.1非工程措施现状及存在问题

崇岗镇防汛指挥部各项防汛工作制度、责任制健全，山洪防御应急预案已修订完善。在镇政府设立三处物资储备库，各类抢险物资明细、齐全，并有专人管理。全镇抢险队伍已建立，抢险人员落实，责任到人，分工明确。在开展防汛检查、山洪灾害防御、通讯联络、物资供应保障、防汛机动抢险队伍建设、山洪灾害宣传、洪涝灾情统计等多项工作上取得了一定的成绩，防洪非工程措施存在的主要问题是：

（1）监测站网严重不足

目前，崇岗镇境内水文站网已设雨情监测站点1处，雨量站1处，报汛站数量少、建设标准低、监测设施落后，不能满足山洪灾害防治的需要。

（2）信息采集、传输手段落后

雨水情信息采集主要以人工为主，通过电话方式传递汛情和洪水调度指令。大量工作需要手工完成，应用计算机的水平较低，其信息量、时效性都不能满足预报、预警、调度决策的需要。

（3）未建成雨水情信息监测、汇集、预警平台

（4）乡村通信和预警设备不完善，乡村信息传递不及时，迅速反应能力差

### 2.4.2工程防御措施

（1）镇朔湖拦洪库堤坝总长为24.253公里，全部为土堤，堤高1101.35/1101.26米，顶宽5米，洪水进入拦洪库后，经泄洪沟、Ⅰ号泄洪闸、Ⅱ号泄洪闸排入三二支沟。泄洪沟长1.4公里，在原拦洪库出口处建有一座2孔钢筋混凝土结构泄洪闸，该闸过水能力为10立方米/秒。Ⅰ号泄洪闸过水能力17.4立方米/秒，Ⅱ号泄洪闸过水能力34.8立方米/秒。

（2）汝箕沟矿区防洪设施主要有阴坡、西沟两大泄洪沟，阴坡泄洪沟浆砌石防洪墙长6公里，西沟泄洪沟浆砌石防洪墙长5.4公里，沟底全部用浆砌石铺底。

# 三、危险区、安全区的划分

## 3.1划分原则

根据区域山洪灾害的形成特点，在调查历史山洪灾害发生区域的基础上，结合气候和地形地质条件、人员分布等，分析山洪灾害发生的类型、程度及影响范围，合理划分危险区和安全区。

危险区是指受山洪灾害威胁的区域，一旦发生山洪、泥石流、滑坡，将直接造成区内人员伤亡以及房屋、设施的破坏。危险区一般处于河谷、沟口、河滩、陡坡下、低洼处和不稳定的山体下；安全区是指不受山洪、泥石流、滑坡威胁，地质结构比较稳定，可安全居住和从事生产活动的区域。安全区是危险区人员临时转移安置的避灾场所。安全区一般选在地势较高，平坦或坡度平缓的地方，避开河道、沟口、陡坡、低洼地带。

根据山洪灾害的形成特点，在调查崇岗镇历史发生山洪灾害的基础上，结合气候和地形地质条件等，分析山洪灾害可能发生的类型、程度及影响范围，合理确定崇岗镇的危险区、安全区。

（1）对城镇、村庄、工矿企业、学校及重要居民点人民生命财产安全构成严重威胁的山洪灾害点。

（2）威胁公路、在建工程等重要生命线工程的山洪灾害点。

（3）山洪灾害危险性较大、危害程度中等以上的山洪灾害点。

## 3.2危险区、安全区的基本情况

根据崇岗镇山洪灾害的形成特点，在调查历史山洪灾害发生区域的基础上，结合分析未来山洪灾害可能发生的类型、程度及影响范围，经过普查，受贺兰山山洪灾害的崇岗镇共确定危险区10个，涉及9个村3281户11012人，一个工业园区127家企业1960人。以上受灾点主要集中在山洪沟口、行洪沟口及两侧、蓄滞洪库低洼地带。

安全区是危险区人员撤离的避灾场所，是危险区以外的安全区域。安全区一般选择在地势较高、平坦或坡度平缓的地方，应避开河道、沟口、陡坡、低洼地带。

原下庙乡政府和崇岗镇政府驻地周围的安全区地势较高且平坦，临近110国道、新110国道，交通方便，有医疗卫生机构，商品储存较丰富，可暂解决受灾群众的吃住医疗问题。

崇岗镇危险区划定情况表

| 序号 | 危险区 | 危险区内 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地 点 | 人口 | 房屋 |  |
|  | 合计 |  |  |  |
| 1 | 崇岗镇（常青村、下庙村、镇朔村、崇岗村、崇胜村、崇富、跃进村、兰丰村、暖泉村、） | 11012 | 11810 | 一所幼儿园71人； 一所九年制学校1700人； 一所寄宿制小学615人 |
| 2 | 崇岗煤碳集中区服务中心 | 1960 | 127(企业数) |  |

# 四、组织指挥体系

## 4.1组织机构

崇岗镇成立山洪灾害防御指挥机构，报请县人民政府批准后，送平罗县山洪灾害防御指挥部备查。

崇岗镇成立乡镇级山洪灾害防御指挥机构，按照镇人民政府山洪灾害防御预案，负责辖区内的山洪灾害防御工作。山洪灾害防御实行行政首长负责制，镇防汛指挥部由镇长任指挥长，副指挥由主管防汛镇副书记、武装部部长担任，成员由镇政府干部、应急管理办公室、崇岗派出所、镇武装部等相关单位负责人组成。指挥部下设办公室和5个工作组，办公室设在综合办公室，由镇长兼任主任，配置专职副主任。工作组有监测、信息、转移、调度、保障5个工作组和一个应急抢险队。

崇岗镇山洪灾害防御工作相关责任人及联系方式见附表。

## 4.2分工与职责

### 4.2.1指挥部分工

1.指挥长：负责崇岗镇山洪灾害防御全盘工作，检查督促山洪灾害防御预案及职责的落实，并根据山洪预警汛情的需要，有指挥调度、发布命令，签发调集抢险物资器材和本镇总动员等指挥权。

2.副指挥：负责山洪灾害危险区、警戒区的监测和洪灾抢险，随时掌握雨情、水情、灾情、险情动态；落实指挥长发布的防御抢险等命令，指挥群众安全转移、避灾躲灾；负责灾前灾后各种应急抢险、工程设施修复等工作。

3.镇政府办公室：负责执行县、镇防汛指挥部发布的重大防汛、救灾决策、指令等，责成有关成员单位履行职责；负责防汛指挥部总指挥和指挥部办公室的联络及各成员单位的协调，监督协调执行过程中发生的问题。

4.财经服务中心：负责防汛经费的筹措、下拨和监督使用；负责大洪水时防汛抢险、灾后水利工程修复及群众恢复生产、重建家园、疫病防治资金的筹集、管理和检查落实。

5.应急管理办公室：负责组织、协调、监督、指导防汛工作；负责防洪工程设施的运行安全，指导或组织防洪抢险工作及水毁工程的修复，做好防汛抢险的技术指导工作。

6.派出所：负责维护防汛抢险秩序和灾区社会治安工作，协助防汛部门组织群众撤离和转移；依法打击造谣惑众、偷盗和哄抢防汛物资以及破坏防洪工程设施的犯罪活动。

7.民生服务中心：组织、协调全镇防汛救灾工作；负责灾区群众的生活安排和重灾区贫困户的救济，及时统计受灾情况，组织灾后重建，指导灾区开展生产自救；组织指导和开展救灾捐赠等工作，管理、分配区、市、县救助受灾群众的款物，并监督使用。

8.供电所：保障防汛抢险、排涝、救灾的电力供应，负责灾后尽快恢复供电设施。

9.卫生院：负责抗洪抢险的医疗救护及卫生用品供应，做好灾区群众的卫生防疫工作及生活卫生，保障灾区群众身体健康；及时向县防汛指挥部提供灾区疫情和防治信息。

10.农业综合服务中心：组织监测、预防地质灾害。组织对山体滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流灾害的勘察、监测、防治工作，及时排除地质灾害险情；负责拦洪库、滞洪区、行洪沟道、黄河堤防及滩地的土地监督、审查、协调、批准；处理土地纠纷，协助水务部门共同做好违章建筑物的清障处理。

11.武装部：负责组织以民兵预备役部队为主的乡级防汛抢险应急分队，落实组织，落实人员，根据汛情需要，帮助地方政府担负抗洪抢险、营救群众、转移物资、救灾及执行重大防洪任务。

12.镇防汛抗旱指挥部办公室：负责全镇防洪防汛抗旱工程设施的运行管理；负责防洪防汛抗旱器材设备的管理、维修和使用；负责灾情普查等工作；负责值班安排及通讯联络、传递信息；执行、传达县人民政府防指、县防办的决定、调度命令，检查、督促防汛指挥部成员及各防汛单位做好防汛工作。

13.防汛单位职责：

沿山各行政村：负责制定辖区内防汛防洪工作安排；负责组织抢险分队，准备抢险物资，服从防汛指挥部调度；制定灾后自救措施并组织实施，负责灾情的统计上报工作；配合做好救灾物资的分配发放工作；负责清除所辖区域内影响防汛行洪的障碍物，积极配合和加强防洪堤以及行、滞洪区的管理；负责汛期辖区地质灾害的防治工作，做好紧急疏散预案的制定和危险点的监测；加强防汛值班，及时报告险情并采取抢险措施；承办镇防汛指挥部交办的其他工作。

### 4.2.2各工作组职责分工

指挥部下设监测、信息、转移、调度、保障5个工作组和应急抢险队。

1.监测工作组负责组织检查本镇区域内山洪灾害重点防范区的山体开裂、滑坡点、泥石流和危险区、洪泛区水位的位移、监视、监测工作。在每个村、组确定专人定时、定点观测监视，及时提供有关情况、数据与信息，如遇紧急情况可直接报告平罗县山洪灾害防御指挥部。

监测组由镇农业综合服务中心牵头，社会事务管理办公室组成。

2.信息工作组负责对平罗县防汛防旱指挥部、气象、水文、国土资源等部门汛前各种信息的收集与传递。掌握本乡（镇）各村组巡查信息员反馈的山体开裂、滑坡、溃坝、决堤等灾害迹象，暴雨洪水预警、预报和险情、灾情动态，及时为指挥长指挥决策提供依据。

信息组由应急管理办公室牵头，农业综合服务中心等组成。

3.调度工作组负责按照山洪灾害防御预案和人、财、物总体情况，负责做好抗洪抢险人、财、物的调度工作，确保抗灾工作迅速、有效和有条不紊地进行。

调度组由综合办公室牵头，农业综合服务中心等组成。

4.保障工作组负责按照平罗县防指的命令及预报通知，各保障队员自备电筒、雨衣与工具。听从命令，全部上阵，负责保障抢险物资、设备供应及后勤保障等工作。

保障组由民生服务中心牵头，卫生院、供电所等组成。

5.转移工作组负责按照指挥和县防汛指挥部的命令及预报通知，组织群众按预定的安全转移路线，动员到户到人。转移时，按先人员后财产，先转移老弱病残、妇女儿童，后转移一般人员的原则进行，必要时可强制其转移。同时确保转移途中和安置后的人员安全，并负责转移后群众、财产的清点和保护。

转移组由派出所牵头，民生服务中心等组成。

### 4.2.3应急抢险队职责

应急抢险队应急管理办公室牵头，由镇人武部从镇民兵干士中抽调15人组成，负责在紧急情况下听从命令进行有序的抢险救援工作。鉴于应急抢险队人员每年可能有变动，规定每年4月上旬前将应急抢险队伍组建好，并登记造册报县防汛办备案。4月中旬由各乡（镇）组织进行一次实地集训演练。此后，各应急组队员在紧急抢险时一切听从指挥部调遣，奋勇投入抢险地点进行抢险工作。

# 五、监测预警

## 5.1雨、水情监测网

### 5.1.1监测系统的设立

（1）简易监测雨量站

崇岗镇现有雨量站3处，山洪灾害涉及到1个乡镇的9个行政村、1个煤炭集中服务区共计14012人的山洪灾害防御。因此，对现有的雨量监测设备进行维护升级较为紧迫。

（2）自动监测系统

在现有的雨量监测站基础上，重点在贺兰山的5个山洪沟、增设13处自动雨量监测站，以加强山洪监测预警。

（3）人工水位监测站

在贺兰山5条山洪沟设立共4处人工简易水位监测站，通过电话、手机等通信方式，以加强在汛期山洪水位的监测报汛。

### 5.1.2监测内容

崇岗镇山洪防御系统主要监测降雨量、水位。通过相关监测站的建立，对辖区内山洪防御所需雨量、水位、蓄滞洪库区及行洪沟道行洪情况实时监测；同时对水文气象模式计算提供必要的雨时、气温、气压、风速、风向等，为中尺度山洪防御提供依据。

## 5.2山洪灾害临界值

根据崇岗镇历史降雨及山洪灾害情况，结合地形、地貌、植被、土壤类型等，确定每个小流域或乡村各级临界雨量、水位等预警指标。

雨量站预警指标分为：警戒雨量（准备转移）、危险雨量（立即转移）；水位站分为：警戒水位（准备转移）、危险水位（立即转移）。

#### 1.雨量预警指标

据历史山洪及水利工程防洪保护分析工作的需要，制定崇岗镇山洪灾害雨量预警指标，以满足山洪灾害防御需要。崇岗镇各危险区山洪灾害临界值见下表：

| 预警区域 | 准备转移 预警指标（mm） | 立即转移 预警指标（mm） | 区域内 人数（人） | 关联监测站名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 崇岗镇 | 1小时降雨量30mm 3小时降雨量50mm 6小时降雨量70mm 24小时降雨量120mm | 1小时降雨量50mm 3小时降雨量90mm 6小时降雨量120mm 24小时降雨量150mm | 14012 | 小水沟水位站、崇岗镇雨量站 |

#### 2.水位预警指标

水位预警指标分为水库水位预警指标和河道水位预警指标。

水库水位预警指标：当水库溢洪，库区上游持续降雨，水位继续上涨时，通过广播、电视、电话等手段向外发布汛情公告或紧急通知，准备转移可能被淹没范围内的人员和财产。当库水位达到设计水位，库区上游仍有强降雨，或出现重大险情时，通过各种途径向可能被淹没范围内的人员，发布紧急通知，组织下游群众立即转移。

河道水位预警指标：山洪灾害危险区小流域内，缺乏实测历史水位资料，目前水位预警指标难以确定。为此在小流域选定下游有重要城镇，工矿企事业单位，且人口相对密集的水位预报节点，进行历史洪水位调查，依据各调查点的山洪灾害成灾情况，确定历史成灾水位为立即转移指标；结合当地水利工程在历史成灾水位上适当降低，作为准备转移指标。

#### 3.山洪灾害雨、水情警戒水位确定

（1）当贺兰山山洪暴发，行洪沟道水位达到警戒水位（距堤顶1米）时，崇岗镇要组织村队干部及村民巡堤查险。发现险情，及时向受威胁群众发出预警信息，做好撤离危险区准备，同时组织人员全力抢险，排除险情。当行洪沟堤坝决口或漫堤时，要立即组织受威胁群众向安全地区转移。

（2）镇朔湖拦洪库水位高程达到海拔高程1098.8米（泄洪闸前水深1.8米）时，Ⅰ号分洪闸启闸2孔向Ⅰ号分洪区分洪泄水，同时组织崇岗镇村民上堤昼夜巡护，抢修险工险段，密切监视水情。当水位继续上涨，水位高程达到警戒水位海拔高程1099.0米（泄洪闸前水深2.0米）时，Ⅱ号分洪闸启闸5孔向Ⅱ号分洪区分洪泄水，并24小时加强巡护，在滞洪区分洪同时，县防汛指挥部根据汛情发展抽调防洪应急分队，会同崇岗镇相关村队村民全方位巡护库区堤防和泄洪沟堤；当拦洪库水位高程达到海拔高程1100.4米（泄洪闸前水深3.4米）且山洪继续下泄时，应当采取紧急扒口措施进行分洪。

A、B两点破口分洪方案：当镇朔湖水位达到1100.4米，洪水继续下泄时，可以从风险图中三二支沟堤坝A、B两点（紧急破口处）做为临时破口点，分头实施破口分洪。洪水淹没范围四至为：东至三二支沟堤坝；三二支沟东侧是（跃进村），当（跃进村）注满水后，再实施B点破口分洪，向（前进农场水产站湖）破口注水，南至沙湖路，北至前进农场13、14队，占地2.37平方公里，根据自然坡降按1.7米平均水深计量，该区可蓄水402.9万方，加上镇朔湖现有防洪库容1306万立米，以A、B点为破口点可抵御50年一遇洪水袭击。洪水过后，由于（跃进村）、（前进农场水产站湖）及西大滩泛洪区地势较低，利用五斗沟、六斗沟排水下泄，该地方长年干旱缺水，可渗漏蒸发一部分；低洼地区积水可经前进农场电排站或流动泵强排入三二支沟下泄。10天之内（跃进村）、（前进农场水产站湖）泛洪区即可组织生产自救，恢复正常生产生活。

上述方案在确定临时破口前12小时，必须通知各自泛洪区内居民及时转移。（跃进村）泛洪区内跃进4、5、6队居民可转移到跃进村部。

（3）汝箕沟矿区发生洪水灾害时，由煤矿指定专人负责，组织抢险分队将地面受灾人员就近转移至采掘楼、六层楼、矿部等安全区。井下受灾人员的救助由煤矿结合实际制定切实可行的方案，确保生命安全。

## 5.3预警方式

镇指挥部办公室应同平罗县防办气象、水利、自然资源、水文等部门建立电话联系，有条件的建立互联网联系。同时，与镇内各防汛单位、部门、责任人员建立电话或手机联系，预警时通过电话或手机发布信息。

必要时，经指挥长批准，镇指挥部可通过电视、手机短信、互联网等向社会发布信息。

各危险区根据范围大小的需要，设立信号发送员人数。信号发送员以鸣锣向群众预警。有节奏的敲打缓慢的2声锣响，为通知群众做好转移准备的信号。有节奏的敲打急骤的3声锣响，为通知群众立即转移信号。

镇指挥部汛前将信号发送员名单造册并报平罗县防办1份。

## 5.4预警等级

根据崇岗镇山洪灾害的事件程度，预警等级分为三级

三级预警规定：1.接到暴雨天气、山洪灾害预报；2.河流危险区水位到达加报水位；3.水工程出现安全隐患。

二级预警规定：1.预报或发生的降雨接近或将超过临界雨量值；2.河流危险区水位到达警戒水位；3.水工程出现险情，存在溃坝（堤）风险，但抢险成功可能性较大；4.水库接近或超过汛限水位，泄洪未突破下游河道安全行洪值。

一级预警规定：1.降雨达到或将超过临界雨量值；2.河流危险区水位到达警戒水位，结合上游降雨分析将超过危险区底板进入危险区；3.水工程溃坝（堤），或出现险情存在溃坝（堤）风险，抢险成功可能性小；4.预测水库漫顶，或泄洪突破下游河道行洪安全值，预测洪水将进入危险区；5.出现泥石流、滑坡征兆。

### 5.4.1预防、预警行动

1.预防预警准备工作

（1）思想准备：加强宣传，增强全民预防山洪灾害和自我保护意识，做好防御历史上最大山洪灾害的思想准备。宣传到有山洪防御的行政村、农场、工业园区、自然村等。

（2）组织准备：建立健全镇防汛抗旱指挥部，落实行政首长负责制，乡镇组建不少于200人的抢险队。组建镇、村、自然村三级监测、预警、调度、转移、安置组，明确责任人。在易发生山洪灾害水库、行洪沟等制定专人专监测，对现有的网络及预警设施，要及时维护确保正常运行。

（3）工程准备：按时完成水毁工程修复和水源工程建设任务，对存在病险的堤防、穿堤建筑物、涵、泄洪闸等各类水利工程设施实行应急除险加固。

（4）预案准备：崇岗镇防汛指挥部研究并报批山洪防御预案，针对堤防险工险段，制定工程抢险方案。

（5）抢险物资准备：按照《宁夏防汛物资储存管理办法》，乡镇要储备必要的防汛抢险物资；尤其在重点险工段、重点地区及重点部位应储备充足的防洪抢险物料。抢险物资要专人专管。

（6）通信准备：在山洪防汛期内成员单位、责任单位保持通讯24小时畅通，充分利用水文、气象监测站网，确保汛情、工情、灾情信息和调度指令畅通。

（7）防汛检查：镇防汛指挥部在汛前组织以查组织、查工程、查预案、查物资、查通信为重要内容的分级检查，对薄弱环节，明确责任，限时整改，对重大险情及时上报市、县防汛指挥部。

2.供水危机预警

当山洪暴发造成供水水源短缺或被破坏，供水线路中断，供水水质被侵害等原因而出现供水危机，镇防汛抗旱指挥部应向社会公布预警，村民、单位等做好储备应急用水准备，供水部门做好应急供水准备。

### 5.4.2预警启用时机

（1）当接到暴雨天气预报，相关行政责任人必须高度重视。当预报或发生的降雨接近或将超过临界雨量值时，应发布暴雨预警信；

（2）当上游水位急剧上涨，将对下游造成山洪灾害，要立即向下游发布预警信息；

（3）当出现泥石流、滑坡的征兆时，应发布泥石流、滑坡灾害预警信息；

（4）水库及行洪沟道发生溃决性重大险情时应及时发布相关信息。

## 5.5预警发布

在一般情况下，山洪灾害防御预警信号发布由镇防汛指挥部指挥长决定，按镇→村→组→户的次序进行预警。

遇紧急情况（山体滑波、水库、蓄水工程溃坝等），灾区可直接发布预警信号，在最短时间内完成预警工作，同时报告平罗县防汛指挥部和崇岗镇防汛指挥机构。

## 5.6应急响应

### 5.6.1Ⅰ级响应

1.接到暴雨天气、山洪灾害预报；2.河流危险区水位到达加报水位；3.水工程出现安全隐患。

镇防汛指挥部总指挥组织召开紧急会议，指挥部全体成员参加，部署防汛抢险工作，加强工作指导，并将汛情和灾情上报县防汛抗旱指挥部。财经服务中心、民生服务中心及时救助受灾群众；派出所及时调动警力，维护灾区治安；卫生所及时派卫生专业防治队赶赴灾区协助医疗救助工作；防汛指挥部其他成员单位按照职责分工，做好相关工作。

### 5.6.2Ⅱ级响应

1.预报或发生的降雨接近或将超过临界雨量值；2.河流危险区水位到达警戒水位；3.水工程出现险情，存在溃坝（堤）风险，但抢险成功可能性较大；4.水库接近或超过汛限水位，泄洪未突破下游河道安全行洪值。

发生暴雨使水位上涨，堤防出现险情，洪水漫淹河水漫滩造成人员被困，农田、房屋、道路、水利工程等设施淹没的情况下，启动Ⅱ级响应。

（1）镇防汛指挥部副总指挥主持会议，主要成员参加，研究防汛抢险事宜和受灾群众迁安救助等重大决策。防汛指挥部和相关村增加值班人员，密切监视汛情、灾情的发展变化，做好汛情监测预报和重点工程的调度，并组织工作组赶赴灾区第一线指导抢险救灾，修复水毁工程。卫生院所派出医疗队赴灾区实施医疗救护。对受灾情况统计，及时上报县人民政府和县防汛指挥部；发生人员伤亡的及时上报，镇防汛抗旱指挥部其他成员单位按照职责分工，做好相关工作。

（2）发生洪汛灾害，镇人民政府或镇指挥部宣布进入紧急防汛期，防汛指挥部总指挥主持会商，行使相关权力，研究部署防汛抢险和救灾工作。启动防汛预案，调度水利、防洪工程，组织堵截河水，并加强防守巡查，及时控制险情，对受灾群众进行转移安置，并派出医疗卫生救助组进行必要的救治。同时增加值班人员，加强值班，对汛情、灾情要及时统计上报。

### 5.6.3 Ⅲ级响应

1.降雨达到或将超过临界雨量值；2.河流危险区水位到达警戒水位，结合上游降雨分析将超过危险区底板进入危险区；3.水工程溃坝（堤），或出现险情存在溃坝（堤）风险，抢险成功可能性小；4.预测水库漫顶，或泄洪突破下游河道行洪安全值，预测洪水将进入危险区；5.出现泥石流、滑坡征兆。水位上涨淹没房屋、农田等，启动Ⅲ级响应。

（1）镇防汛抗旱指挥部办公室主任主持会商，对防汛抢险作出相应工作安排。值班人员加强值班，密切注视汛情、灾情发展变化，对汛情的发生发展和变化作出详细记载，对灾情及时统计上报。

（2）镇防汛抗旱指挥部领导要赶赴汛灾第一线，按照防御预案，组织研究制定抢险方案，调动抢险队伍，调动抢险物资处理险情，对可能影响到的下游地区，及时组织人员疏散和财产转移，确保不出现人员伤亡。对灾情、灾害损失及时统计上报。

## 5.7通信保障

通信在山洪灾害防御的监测预警中起至关重要的作用，需要重点要做好如下保障：

一是做到设施设备有保障。汛前，各测点和有关防汛责任部门、单位、个人要对防汛通信设施设备进行检查维修、补充配置，重要的灾害防御信息传递点，例如指挥办事机构、实地监测点、信号发送员，除了要具备电话、手机等通讯设备，还应根据需要配对讲机、铜锣、警报器、信号弹等多种信息传递工具，保障信息联络畅通。

二是人员做到有保障。从事山洪灾害防御监测预报预警人员有相关素质能适应工作需要，工作作风踏实的人员。

三是制度纪律做到有保障。严格值班制度，汛期杜绝出现离、脱岗现象和非防汛公务占用防汛通信工具。

四是分布有保障，各防汛有关部门、单位、个人都应有通信联络工具和办法保持联系。

# 六、响应及转移安置

## 6.1响应级别

响应对应预警，分三个级别：三级响应为重要级；二级响应为严重级；一级响应为紧急级。

## 6.2响应策略

三级响应：各种责任人员到岗到位，进入戒备状态，通讯设备确保畅通，防汛抢险物资准备到位。

二级响应：信息发送员向相关危险区群众发出转移准备信号。镇防汛指挥长坐阵指挥。镇防汛办加强监测信息收集、分析、报告。镇抢险转移安置组一线巡查，处理安全隐患，做好转移群众准备。行政责任人一线督导、协调防汛工作。

一级响应：信息发送员向相关危险区群众发出转移信号。镇抢险转移安置组、保障组，按照各自职责分工，迅速转移群众，开展抢险救灾。行政责任人一线督导、协调工作。

启动应急响应一般情况由指挥长决定。遇紧急情况（山体滑波、水库、蓄水工程溃坝等），灾区可直接报告平罗县级防汛指挥部和崇岗镇防汛指挥机构，并可直接向相关危险区群众发出转移信号，在最短时间内完成应急响应工作。

## 6.3转移安置

转移群众进入安置地点，镇防汛指挥要妥善处理群众安置善后问题，研究部署灾后重建和生产自救。转移安置原则：

1.明确灾区危险地点、灾害类型，确定人员数量和每年的人员变动和上报计划。

2.转移遵循先人员后财产，先老弱病残人员后一般人员的原则，应以集体、有组织转移为主。

3.转移地点要因地制宜，就近安全的原则，汛前应确定好安全到达转移目的地路线。

4.填写危险区群众转移安置计划表，绘制危险区人员转移安置分布图。

5.镇、村、组要制作明白卡，将转移路线、时机、安置地点、责任人等有关信息发放致每户，制作标识牌、标明安全区、危险区、转移路线、安置地点等。

6.转移安置纪律

转移工作采取县、乡（镇）、村、组干部层层包干负责的办法实施，明确转移安置纪律，统一指挥、安全第一。

## 6.4转移路线

转移安置路线的确定遵循就近、安全的原则。事先拟定好转移路线，必须经常检查转移路线是否出现异常，如有异常应及时修补或确定新的转移线路。转移路线宜避开跨河、跨山洪沟或易滑坡等地带。

## 6.5响应保障

转移工作采取镇、村、组干部层层包干负责的办法实施，明确转移安置纪律，统一指挥、安全第一。

## 6.6制定特殊情况应急措施

转移安置过程中出现交通、通讯中断等特殊情况时，灾区各村组应各自为战、不等不靠，及时采取防灾避灾措施。由村干部分头入户通知易发灾害点村民，尤其是夜间可能发生相关灾害时，要保证信息传递的可靠性，做到不漏一户，不漏一人。借助无线广播、铜锣、哨子等设备引导转移人员到安置地点。在制定的转移路线交通中断的情况下，应选择向周围的公路及铁路方向转移到就近较高地点。对于特殊人群的转移安置采取专项措施，并派专人负责，确保无一人掉队。

# 七、抢险救灾

## 7.1抢险救灾准备

#### 1.建立抢险救灾工作机制，确定救灾方案

抢险救灾由镇山洪灾害防御指挥部统一指挥。紧急救援人员主要由受灾地区的党员干部、群众、其他自愿人员以及抗洪抢险突击队员组成。派出所、民政办、卫生院、农业服务中心等有关成员单位各司其职，密切合作，共同做好抗洪抢险工作。镇山洪灾害防御指挥部视灾害严重情况组织前线救灾抢险工作组，现场协调指挥，安排各类抢险救灾装备、车辆和医护人员前往灾区实施救助。若遇特大山洪灾害，由指挥部联络地方部队和武警官兵参加抢险救灾。

#### 2.抢险救灾准备

抢险救灾准备包括装备、资金、物资准备等。

装备：救助装备由镇山洪灾害防御指挥部统一准备。

资金：镇政府设立抢险救灾专项资金，列入同级财政预算。

物资：包括抢险物资准备和救助物资准备。抢险物资主要包括抢修水利设施、抢修道路、抢修电力、抢修通讯所需的设备和材料，抢救伤员的药品及其它紧急抢险所需的物资。抢险物资由镇政府、各村水、供销、卫生等部门储备和筹集。救助物资包括粮食、方便食品、帐篷、衣被、饮用水和其他生存性救助所需物资等。救助物资由民政部门储备和筹集。上述救灾物资必须在汛前储备到位。

## 7.2抢险、救灾

1.抢险。一旦发生险情，险情所在地的群众要通过电话或安排专人到村委会或镇政府上报险情，镇山洪灾害防御指挥机构接到险情报告在及时向上一级防汛指挥部门报告的同时，要迅速组织镇、村两级应急抢险队员奔赴灾区，投入到抢险救灾工作中去，确保灾区人民群众的生命安全，尽量减少财产损失。紧急情况下可以强制征用和调配车辆、设备和物资等。

2.对可能造成新的危害的山体、建筑物要安排专人监测、防御，对可能造成的山体滑坡、建筑物倒塌涉及范围内的村庄、厂矿、学校等，要及时进行转移并对该区域设立警戒线，禁止人员进入。对监测情况及时上报，使上级指挥部门掌握情况，科学制定对策。

3.发生灾情，要首先把被困人员迅速转移到安全地带。一旦出现灾情，首先要组织人员对被困人员进行营救，并把被困人员迅速转移到防御预案中的安全地带。对受伤人员要组织医疗单位给予及时治疗，确保人民群众生命安全。

4.如有人畜伤亡，及时抢救受伤人员，清理、掩埋人畜尸体。对有人员伤亡的山洪灾害，要组织医护人员及时抢救受伤人员，病情较轻的，在村室卫生所或镇卫生院接受治疗，伤势较重的，应安排到医疗水平相对较高的县（区）级卫生部门进行救助。对有人员伤亡的，镇主要领导要协调所在地村委会，及时做好亡者家属的善后工作。

5.对紧急转移的人员作好临时安置，发放粮食、衣物、对灾区作好卫生防疫工作。在抢险救灾中实行紧急转移的人员，要做好临时安置工作。对于居住比较偏僻，人口较少的地区，应把紧急转移人员安置在安全地区；对于居住相对集中的村庄，应把紧急转移人员安置在亲朋好友或村委会所在地进行临时安置，并及时发放粮食、衣物等必需品，做好转移人员的思想工作，确保稳定。灾情发生后，镇卫生防疫部门应迅速成立卫生防疫小组深入灾区，开展卫生防疫工作。在工作开展过程中，要做到认真细致，不留死角，确保疫情不蔓延。

6.灾后重建工作。灾情发生后，所在地村要及时成立灾后重建工作领导小组，支部书记亲自挂帅，针对水、电、路、通信等基础设施登记造册，有侧重的进行重建工作。各职能部门要各司其职，结合行业特点和部门优势，迅速投入到灾后重建工作中去，力争把灾害损失降低到最小限度。对灾后重建工作行动不力的，镇党委、政府将对相关责任单位和责任人给予党纪、政纪处分。

抢险救灾实行镇村两级行政首长负总责，各相关部门各负其责、相互配合的工作机制。建立抢险救灾队伍、医疗救护队伍和灾民救助队伍，确保抢险救灾工作实施到位。

# 八、保障措施

## 8.1汛前检查

汛前，崇岗镇要对所辖区域的重要水利工程、河道险工险段、滑坡危险点、水库及通信、监测、预报预警设施进行全面检查， 统计危险区内常住人口，登记造册，建立台账，发现问题，及时处理，不能及时处理的要限期整改，做到有险必查、有险必纠、有险必报。

## 8.2宣传教育及演练

1.利用会议、广播、电视、墙报、标语、宣传车、文艺节目等多种形式，宣传山洪灾害防御常识，增强群众主动防灾避灾意识。

制作有关山洪灾害防御知识的视频，科普读物和宣传单，在中小学、企业以及危险区内的行政村进行宣传，各单位负责人平时积极做好防灾知识方面的培训和宣传。张贴标语、创建宣传栏，介绍防灾、避灾知识等。

2.在交通要道口及危险区设立警示牌。

3.组织对镇、村责任人、预警人员、抢险队员等进行培训，掌握山洪灾害防御基本技能。

4.为危险区群众发放防灾明白卡，对危险区可能出现的险情、范围、转移路线及安置地点进行详细说明，并组织群众进行演练。

## 8.3纪律

1.加强领导，落实责任，镇村主要负责人负总责，层层落实责任，一级抓一级，确保灾民转移安置工作任务的圆满完成。

2.服从命令，听从指挥，对山洪灾害防御工作失职、渎职、脱岗离岗、不听指挥的，追究相应责任，情节严重的，追究法律责任。

3.水、雨情报告要及时，有险要速报，会商要及时，指挥要果断。

4.暴雨天气，各级防汛办和主要领导及包村干部未经批准，不得离岗外出。

5.严格执行病险水库、塘堰控制蓄水，一天一巡坝，大雨、暴雨天气24小时巡查制度。

6.各级防汛办及监测、信息组严格实行24小时值班制和领导带班制，确保各种信息畅通。

## 8.4善后工作

发生灾害后镇人民政府应组织有关部门做好生活供应、卫生防疫、救灾物资供应、治安管理、学生复课、水毁修复、恢复生活和重建家园等善后工作。

## 8.4.1 救灾

（1）发生重大灾情时，灾区镇人民政府应成立救灾指挥部，负责灾害救助的组织、协调和指挥工作。根据救灾工作需要，各有关部门和单位派联络员参加指挥部办公室工作。

（2）民生服务中心负责受灾群众生活补助，及时下达救灾款物，做好受灾群众的临时安置等工作，并负责群众倒塌房屋的恢复重建，保证灾民有粮吃、有衣穿、有房住，切实解决受灾群众的基本生活问题。

（3）卫生所负责调配医疗技术力量，抢救因灾害发病人员，对污染源进行清毒处理，对灾区重大疫情、病情实施紧急处理，防止疫病的传播和蔓延。

### 8.4.2防汛抢险物料补充

针对当年防汛抢险物料消耗情况，按照分级筹措和常规防汛的要求，及时补充到位。

### 8.4.3水毁工程修复

（1）对影响当年防洪安全和城乡供水安全的水毁工程，应尽快修复。防洪工程应力争在下一次洪水到来之前，能恢复主体功能，人畜饮水工程应尽快恢复供水功能。

（2）遭到毁坏的交通、电力、通信、水文以及防汛专用通信设施，应尽快组织修复，恢复功能。

### 8.4.4灾后重建

各有关部门应尽快组织灾后重建工作，灾后重建原则上按标准恢复，在条件许可的情况下，可适当提高重建标准。

# 九、附表、附图

附表：

1.崇岗镇行政区划基本情况表

2.崇岗镇山洪灾害危险区基本情况表

3.崇岗镇山洪灾害防御各级责任人情况表

4.崇岗镇监测站基本情况表

5.崇岗镇群众转移安置计划表

附图：崇岗镇山洪灾害防御示意图

附表1

崇岗镇行政区划基本情况表

| 序号 | 行政村 | 自然村组（个） | 土地面积 （平方公里） | 耕地面积（亩） | 总人口（人） | 家庭户数（户） | 房屋数（间） | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇岗村 | 4 | 51.2 | 2882.8 | 1229 | 507 | 1430 | 方希安 | 13519569567 |
| 2 | 崇富村 | 4 | 3 | 2189 | 892 | 371 | 980 | 张 荣 | 13709560125 |
| 3 | 崇胜村 | 4 | 56.6 | 4500 | 750 | 295 | 744 | 刘 俊 | 17709522995 |
| 4 | 兰丰村 | 10 | 50.31 | 9110 | 1599 | 648 | 1816 | 乔新庄 | 18295269398 |
| 5 | 跃进村 | 9 | 27 | 6405 | 967 | 406 | 1212 | 韩进财 | 15909661663 |
| 6 | 镇朔村 | 8 | 11.33 | 13680 | 1331 | 525 | 1280 | 王海平 | 13995326665 |
| 7 | 下庙村 | 10 | 17 | 13728 | 1871 | 711 | 1840 | 徐洪宝 | 18795020888 |
| 8 | 常青村 | 8 | 45.32 | 8009.68 | 1647 | 660 | 1644 | 周永宏 | 13639568006 |
| 9 | 暖泉村 | 4 | 17.44 | 9230 | 805 | 315 | 864 | 崔万桥 | 15809522888 |
|  | 小计 | 61 | 279.2 | 69734.48 | 11091 | 4438 | 11810 |  |  |
| 10 | 煤炭集中服务中心 |  | 9 |  | 1960 | 127(企业数) |  | 达江峰 | 13995029922 |
|  | 合计 | 61 | 288.2 | 69734.48 | 13051 | 4565 | 11810 |  |  |

附表2

崇岗镇山洪灾害危险区基本情况表

| 序号 | 危险区地点 | 人口（人） | 家庭户数（户） | 耕地面积（亩） | 房屋数（间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇岗村 | 1092 | 258 | 2882.8 | 1430 |
| 2 | 崇胜村 | 820 | 315 | 2189 | 980 |
| 3 | 崇富村 | 740 | 241 | 4500 | 744 |
| 4 | 跃进村 | 984 | 303 | 6405 | 1212 |
| 5 | 镇朔村 | 1591 | 320 | 13680 | 1280 |
| 6 | 下庙村 | 1737 | 460 | 13728 | 1840 |
| 7 | 常青村 | 1678 | 610 | 8009.68 | 1644 |
| 8 | 暖泉村 | 768 | 216 | 9230 | 864 |
| 9 | 兰丰村 | 1602 | 558 | 9110 | 1816 |
| 10 | 平罗县煤炭集中区服务中心 | 1960 | 127(企业数) |  |  |
|  | 合计 | 14012 | 3854 | 69734.48 | 11810 |

附表3

崇岗镇山洪灾害防御各级责任人情况表

| 序号 | 姓名 | 职责 | 单位 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张建荣 | 指挥长 | 政府镇长 | 13995326116 |
| 2 | 吕永红 | 成员 | 人大主席 | 13895129878 |
| 3 | 谈静涛 | 成员 | 镇副书记 | 15009628333 |
| 4 | 朱进峰 | 成员 | 派出所所长 | 18995281212 |
| 5 | 王建军 | 成员 | 镇纪委书记 | 13995466090 |
| 6 | 黄 虎 | 副指挥长 | 煤炭集中区服务中心副主任 | 18995268916 |
| 7 | 余 冬 | 副指挥长 | 政府副镇长 | 13909569017 |
| 8 | 马占平 | 成员 | 武装专干 | 18995267099 |
| 9 | 姚 亮 | 成员 | 镇副镇长 | 181952371230 |
| 10 | 黄丽蓉 | 成员 | 镇组织委员 | 13895496231 |
| 11 | 张 婷 | 办公室主任 | 镇综合办公室主任 | 15121863620 |
| 12 | 张 杨 | 办公室副主任 | 农业综合服务中心主任 | 13895428101 |
| 13 | 胡月梅 | 成员 | 党委书记助理 | 13709567376 |
| 14 | 屈 彪 | 成员 | 镇长助理 | 18795165628 |
| 15 | 马自国 | 成员 | 司法所副所长 | 18409528277 |
| 16 | 王自发 | 成员 | 应急管理办公室主任 | 15209628169 |
| 17 | 李桂荣 | 成员 | 应急管理办公室主任 | 13995428769 |
| 18 | 刘 军 | 成员 | 综治中心副主任 | 18095221611 |
| 19 | 高尚红 | 成员 | 农业综合服务中心干事 | 13289506770 |
| 20 | 李霞霞 | 成员 | 农业综合服务中心干事 | 17309595265 |
| 21 | 贾玉芹 | 成员 | 综治中心干事 | 15202661472 |
| 22 | 胡 亮 | 成员 | 综治中心干事 | 13289391419 |
| 23 | 何 静 | 成员 | 财经服务中心干事 | 13995323434 |
| 24 | 杨 坤 | 成员 | 财经服务中心干事 | 13309565313 |
| 25 | 李 佳 | 成员 | 财经服务中心干事 | 13519528956 |
| 26 | 王贵琴 | 成员 | 农业综合服务中心干事 | 15121911720 |
| 27 | 王立梅 | 成员 | 农业综合服务中心干事 | 13995268073 |
| 28 | 辛向荣 | 成员 | 农业综合服务中心干事 | 15709693638 |
| 29 | 宁玉梅 | 成员 | 农业综合服务中心干事 | 18995260099 |
| 30 | 李国忠 | 成员 | 社会事务管理办公室主任 | 13995163733 |
| 31 | 赵 洁 | 成员 | 党建工作办公室主任 | 18295670192 |
| 32 | 侯相菊 | 成员 | 党建工作办公室干事 | 15209546290 |
| 33 | 李 鑫 | 成员 | 党建工作办公室干事 | 17795287015 |
| 34 | 王礼毅 | 成员 | 经济发展办公室干事 | 18295590243 |
| 35 | 杨 松 | 成员 | 综合办公室干事 | 13709513924 |
| 36 | 李 荣 | 成员 | 综治中心干事 | 13895321633 |
| 37 | 王 丹 | 成员 | 民生服务中心干事 中心干事 | 15109526474 |
| 38 | 何 珊 | 监测组副组长 | 经济发展办公室主任 | 15109662224 |
| 39 | 王晓霞 | 成员 | 民生服务中心副主任 中心主任 | 13995468422 |
| 40 | 邓嘉诚 | 成员 | 民生服务中心干事 | 18295009131 |
| 41 | 王 衍 | 成员 | 民生服务中心干事 | 15209660084 |
| 42 | 王千骞 | 成员 | 民生服务中心干事 | 13389524557 |
| 43 | 刘 召 | 成员 | 民生服务中心干事 | 15202622712 |
| 44 | 张 婷 | 信息组副组长 | 综合办公室主任 | 15349569576 |
| 45 | 赵文杰 | 成员 | 综合办公室干事 | 15309525575 |
| 46 | 冯 旭 | 成员 | 综合办公干事 | 17795228082 |
| 47 | 彭 娟 | 成员 | 综合办公室干事 | 15684160857 |
| 48 | 马瑷岭 | 成员 | 党建工作办公室干事 | 13995277398 |
| 49 | 程紫祯 | 成员 | 经济发展办公室干事 | 18209607472 |
| 50 | 吴玲萍 | 成员 | 禁毒办干事 | 15226267673 |
| 51 | 杨瑞芬 | 成员 | 禁毒办干事 | 15202668912 |
| 52 | 王 燕 | 成员 | 禁毒办干事 | 13895128687 |
| 53 | 马小虎 | 成员 | 社会事务管理办公室干事 | 13995222235 |
| 54 | 常国纬 | 成员 | 社会事务管理办公室干事 | 18295221658 |

附表4

崇岗镇监测站基本情况表

表4.1 人工监测雨量站

| 序号 | 站名 | 所属小流域 | 面积（km2） | 地点 | 经度 | 纬度 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常青村 | 小水沟 | 140 | 崇岗镇 | 106°15′14.4″ | 38°50′56.8″ | 新建 |
| 2 | 镇朔村 | 小水沟 | 140 | 崇岗镇 | 106°15′50.4″ | 38°48′45.4″ | 新建 |
| 3 | 暖泉村 | 小水沟 | 140 | 崇岗镇 | 106°13′12″ | 38°49′48″ | 新建 |

表4.2 自动监测雨量站

| 序号 | 站名 | 所属小流域 | 面积 （km2） | 地点 | 经度 | 纬度 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西沟门 | 大水沟 | 96．8 | 西沟门 | 106°6′7.2″ | 39°2′2″ | 改建 |
| 2 | 松得沟 | 大水沟 | 96．8 | 松得沟 | 106°9′10.8″ | 38°56′56″ | 新建 |
| 3 | 大牛堡沟 | 大水沟 | 96．8 | 大牛堡沟 | 106°12′3.6″ | 38°57′1.4″ | 新建 |
| 4 | 大水沟口 | 大水沟 | 96．8 | 大水沟口 | 106°11′16.8″ | 38°52′37.9″ | 新建 |
| 5 | 地玉沟 | 大水沟 | 96．8 | 地玉沟 | 106°7′12″ | 38°53′29.8″ | 新建 |
| 6 | 北沟 | 大水沟 | 96．8 | 北沟 | 106°8′31.2″ | 38°54′50.8″ | 新建 |
| 7 | 下庙 | 大水沟 | 96．8 | 崇岗镇下庙村 | 106°14′13.2″ | 38°51′51.1″ | 改建 |
| 8 | 崇岗 | 大水沟 | 96．8 | 崇岗镇 | 106°14′42″ | 38°53′49.2″ | 新建 |
| 9 | 搬箕梁 | 汝箕沟 | 79．8 | 搬箕梁 | 106°8′52.8″ | 38°51′30.6″ | 新建 |
| 10 | 汝箕沟 | 汝箕沟 | 79．8 | 汝箕沟沟口 | 106°33′10.8″ | 38°54′0.4″ | 改建 |
| 11 | 帽力其克山 | 汝箕沟 | 79．8 | 帽力其克山 | 106°5′60″ | 38°58′46.9″ | 新建 |
| 12 | 黄草滩 | 汝箕沟 | 79．8 | 黄草滩 | 106°13′48″ | 38°58′48″ | 改建 |
| 13 | 花石洞 | 汝箕沟 | 79．8 | 花石洞 | 106°12′39.6″ | 38°59′1.7″ | 改建 |

表4.3 人工监测水位站

| 序号 | 站名 | 所属 小流域 | 面积 （km2） | 地点 | 经度 | 纬度 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大西峰沟 | 大西峰沟 | 26．4 | 大峰沟沟口 | 106°7′7″ | 38°49′49″ | 新建 |
| 2 | 小西峰沟 | 小西峰沟 | 20 | 大峰沟沟口 | 38°49′49″ | 38°50′50″ | 新建 |
| 3 | 小水沟 | 小水沟 | 140 | 小水沟沟口 | 106°12′11.9″ | 38°54′54″ | 新建 |
| 4 | 大水沟 | 大水沟 | 96．8 | 大水沟沟口 | 106°10′9.8″ | 38°52′52″ | 新建 |

表4.4 自动监测水位站

| 序号 | 站名 | 所属小流域 | 地点 | 经度 | 纬度 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汝箕沟拦洪库 | 汝箕沟 | 汝箕沟拦洪库 | 106°17′13.2″ | 38°53′49.2″ | 新建 |
| 2 | 翰泉海 | 翰泉海 | 翰泉海 | 106°29′29″ | 38°53′53″ | 新建 |
| 3 | 镇朔拦洪库 | 镇朔拦洪库 | 镇朔拦洪库 | 106°15′36″ | 38°50′2.4″ | 新建 |
| 4 | 三二支沟 | 三二支沟 | 三二支沟 | 106°22′48″ | 38°45′36″ | 新建 |
| 5 | 五排上 | 五排上 | 五排上 | 106°27′18″ | 38°41′52.8″ | 新建 |
| 6 | 三排下 | 三排下 | 三排下 | 106°32′24″ | 39°0′0″ | 新建 |
| 7 | 五排下 | 五排下 | 五排下 | 106°40′30″ | 39°3′36″ | 新建 |
| 8 | 汝箕沟 | 汝箕沟沟口 | 汝箕沟沟口 | 106°15′15″ | 38°56′56″ | 新建 |

表4.5 视频监测站

| 序号 | 站名 | 所属小流域 | 地点 | 经度 | 纬度 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汝箕沟拦洪库 | 汝箕沟拦洪库 | 汝箕沟拦洪库 | 106°17′13.2″ | 38°53′49.2″ | 新建 |
| 2 | 镇朔拦洪库 | 镇朔拦洪库 | 镇朔拦洪库 | 106°15′36″ | 38°50′2.4″ | 新建 |
| 3 | 翰泉海 | 翰泉海 | 翰泉海 | 106°29′29″ | 38°53′53″ | 新建 |
| 4 | 汝箕沟 | 汝箕沟沟口 | 汝箕沟沟口 | 106°15′15″ | 38°56′56″ | 改建 |

附表5

崇岗镇群众转移安置计划表

| 序号 | 行政村 | 自然村 | 转移人口（人） | 转移户数 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 崇岗镇 | 48 | 11012 | 3281 | 张建荣 | 13995326116 |
| 1 | 崇岗村 | 2 | 1092 | 258 | 方希安 | 13519569567 |
| 2 | 崇胜村 | 2 | 740 | 241 | 刘 俊 | 13195069837 |
| 3 | 崇富村 | 2 | 820 | 315 | 张 荣 | 13709560125 |
| 4 | 跃进村 | 9 | 984 | 303 | 韩进才 | 15909661663 |
| 5 | 镇朔村 | 8 | 1591 | 320 | 王海平 | 13995326665 |
| 6 | 下庙村 | 10 | 1737 | 460 | 徐洪宝 | 15909620688 |
| 7 | 常青村 | 8 | 1678 | 610 | 周永宏 | 13639568006 |
| 8 | 暖泉村 | 1 | 768 | 216 | 崔万桥 | 15809522888 |
| 9 | 兰丰村 | 6 | 1602 | 558 | 乔新庄 | 18295269398 |
| 二 | 煤炭集中服务区 |  | 3000 | 573(企业数) | 黄虎 | 18995268916 |
| 合计 |  | 48 | 14012 | 3854 |  |  |

附表6

崇岗镇应急抢险分队人员花名册

| 序号 | 姓名 | 部职别 | 政治面貌 | 学历 | 退伍军人 | 出生 年月 | 性别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马占平 | 反恐维稳班班长 | 中共党员 | 大学 | 是 | 1978.06 | 男 |
| 2 | 马小虎 | 反恐维稳班班长 | 中共党员 | 大专 | 否 | 1986.03 | 男 |
| 3 | 崔 瑞 | 反恐维稳班战士 | 中共党员 | 大专 | 否 | 1990.09 | 男 |
| 4 | 王 鹏 | 反恐维稳班战士 | 群众 | 大专 | 是 | 1989.09 | 男 |
| 5 | 秦 川 | 反恐维稳班战士 | 中共党员 | 初中 | 是 | 1993.02 | 男 |
| 6 | 刘嘉兴 | 反恐维稳班战士 | 群众 | 初中 | 是 | 1994.03 | 男 |
| 7 | 陈宝余 | 反恐维稳班战士 | 中共党员 | 高中 | 否 | 1979.08 | 男 |
| 8 | 黄 亮 | 报务员兼驾驶员 | 中共党员 | 大学 | 否 | 1994.10 | 男 |
| 9 | 訾 伟 | 反恐维稳班副班长 | 中共党员 | 初中 | 是 | 1987.10 | 男 |
| 10 | 张国红 | 防汛抗洪班班长 | 中共党员 | 大专 | 是 | 1978.10 | 男 |
| 11 | 李 兵 | 防汛抗洪班战士 | 中共党员 | 高中 | 否 | 1991.08 | 男 |
| 12 | 刘 乐 | 防汛抗洪班战士 | 中共党员 | 大专 | 否 | 1992.07 | 男 |
| 13 | 刘万平 | 防汛抗洪班战士 | 中共党员 | 大专 | 否 | 1977.10 | 男 |
| 14 | 全 刚 | 侦察员兼驾驶员 | 群众 | 中专 | 是 | 1980.03 | 男 |
| 15 | 余 湛 | 侦察员兼驾驶员 | 中共党员 | 初中 | 否 | 1980.10 | 男 |
| 16 | 莫 堃 | 防汛抗洪班驾驶员 | 中共党员 | 大专 | 否 | 1995.07 | 男 |
| 17 | 刁立民 | 副班长兼驾驶员 | 群众 | 初中 | 是 | 1980.02 | 男 |
| 18 | 张国军 | 地震救援班班长 | 中共党员 | 初中 | 是 | 1980.05 | 男 |
| 19 | 黄 涛 | 地震救援班救援员 | 群众 | 初中 | 是 | 1982.04 | 男 |
| 20 | 刁永涛 | 地震救援班救援员 | 群众 | 初中 | 是 | 1980.10 | 男 |
| 21 | 李 万 | 地震救援班救援员 | 群众 | 高中 | 是 | 1990.10 | 男 |
| 22 | 周泽瀚 | 地震救援班救援员 | 群众 | 高中 | 是 | 1998.01 | 男 |
| 23 | 杨 峰 | 地震救援班司机兼侦察员 | 群众 | 初中 | 是 | 1977.08 | 男 |
| 24 | 任 宏 | 地震救援班驾驶员 | 群众 | 初中 | 否 | 1986.09 | 男 |
| 25 | 李 俊 | 副班长兼司机 | 中共党员 | 初中 | 是 | 1983.09 | 男 |
| 26 | 李 健 | 应急综合勤务班班长 | 中共党员 | 大专 | 否 | 1988.07 | 男 |
| 27 | 曹一明 | 侦察员兼驾驶员 | 群众 | 中专 | 是 | 1997.04 | 男 |
| 28 | 陈学军 | 卫生员 | 群众 | 大专 | 否 | 1974.04 | 男 |
| 29 | 李志勇 | 炊事员 | 群众 | 初中 | 是 | 1975.06 | 男 |
| 30 | 王昭平 | 炊事员 | 中共党员 | 大专 | 否 | 1981.10 | 男 |
| 31 | 周惟正 | 信息员 | 群众 | 大专 | 是 | 1989.09 | 男 |
| 32 | 王 涛 | 信息员 | 群众 | 高中 | 是 | 1990.10 | 男 |
| 33 | 吴国田 | 信息员 | 中共党员 | 初中 | 是 | 1979.12 | 男 |

附图1 崇岗镇山洪灾害防御示意图

崇岗镇综合办公室                        2021年5月28日印发